## Slide 1: MINSTÉRIO DE MINAS E ENERGIA DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DIRETRIZES PARA IMPLEMENTAÇÃO DE BARRAGENS DE REJEITOS/DNPM Eng. de Minas e de Segurança do Trabalho Alexandre Trajano de Arruda Setor de Normas da DIFIS/DNPM

## Slide 2: DIFIS/DNPM
CONTEÚDO:
I -AÇÕES DNPM NO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE BARRAGENS NA MINERAÇÃO.
II - CONCEITOS IMPORTANTES NO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE BARRAGENS
III - DESTAQUES DA NRM - 19
IV - PARA REFLEXÃO :
REPERCUSSÃO NA MÍDIA DE UM ACIDENTE GRAVE COM BARRAGEM

## Slide 3: DIFIS/DNPM
I-AÇÕES DNPM NO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE BARRAGENS NA MINERAÇÃO.

## Slide 4: DIFIS/DNPM
1. Implantação de mecanismos:
- NRM;
- MANUAL DE FISCALIZAÇÃO;
- CAPACITAÇÃO;

## Slide 5: DIFIS/DNPM
1.1- NORMAS REGULADORAS DA MINERAÇÃO REGULAMENTA (NRM 19):
- Aprovação de projetos;
- Supervisão e monitoramento;
- Suporte a fiscalização;
- Controle dos impactos ambientais;
- Prevenção de acidentes;
- Desativação da mina.

## Slide 6: DIFIS/DNPM
1.2- MANUAL DE FISCALIZAÇÃO
- Promove a unidade;
- Aperfeiçoa o processo;
- Profissionaliza a atuação.

## Slide 7: DIFIS/DNPM
1.3- CAPACITAÇÃO
- Informação;
- Aperfeiçoamento;
- Reciclagem.

## Slide 8: DIFIS/DNPM
2- Realização de diagnósticos
- Quantificar;
- Qualificar;
- Subsidiar decisões, e
- Priorizar ações de fiscalização.

## Slide 9: DIFIS/DNPM
3- Fiscalização de empreendimentos minerais
- Conforme programação de rotina
- Em articulação com outras entidades;
- Atendimento a denúncias.

## Slide 10: DIFIS/DNPM
II - CONCEITOS IMPORTANTES NO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE BARRAGENS

## Slide 11: DIFIS/DNPM
O QUE É MONITORAMENTO (auscultação) ?
É o processo de observação, detecção e caracterização de eventuais deteriorações que constituem risco potencial às condições de segurança da barragem.

## Slide 12: DIFIS/DNPM
Metodologia:
- Instrumentação
Através de aquisição, registro e processamento sistemático dos dados obtidos a partir dos instrumentos de medida instalados em uma estrutura.
- Inspeções Visuais
Com auscultação qualitativa, através de vistorias periódicas ao campo.

## Slide 13: DIFIS/DNPM
O QUE É CONTROLE ?
 É o processo de observação, análise, diagnóstico e previsão do desempenho do comportamento de uma estrutura ao longo de sua vida útil, incluindo a fase de abandono, propiciando subsídios para uma eventual revisão ou adaptação dos procedimentos de sua operação, manutenção ou auscultação, permitindo ainda verificar se uma dada condição de risco está se desenvolvendo ou se é potencialmente viável de ocorrer.
 Controle é o gerenciamento do monitoramento.

## Slide 14: DIFIS/DNPM
QUANDO E POR QUE REALIZAR MONITORAMENTO?

## Slide 15: DIFIS/DNPM
 Quando ?
- No período de construção;
- No período de operação;
- No período de abandono.
Obs.: Estudos recentes mostram que um número expressivo de barragens de rejeitos que sofreram rupturas ou acidentes graves era constituído por estruturas já desativadas.

## Slide 16: DIFIS/DNPM
 Por que ?
- A gestão dos riscos associados a eventuais rupturas ou acidentes graves em sistemas de disposição de rejeitos é um componente critico para a sustentabilidade da atividade de mineração (inviabilização do projeto);
- Os riscos destes empreendimentos crescem exponencialmente (a cada 10 anos, os volumes de rejeitos acumulados duplicam e a altura das barragens cresce 40% com alturas já superiores a 250m);
- As estruturas em operação refletem potenciais erros ou deficiências de projeto ou de sua construção.

## Slide 17: DIFIS/DNPM
QUAIS OS PRINCÍPIOS QUE CARACTERIZAM UMA BARRAGEM BEM INSTRUMENTADA?

## Slide 18: DIFIS/DNPM
O plano de instrumentação foi elaborado por um especialista familiarizado com o projeto e suas condicionantes;
Os instrumentos foram selecionados por um especialista em instrumentação geotécnica;
Os instrumentos foram confeccionados e calibrados sob supervisão adequada;
A instalação dos instrumentos foi feita por equipes experientes de campo;
Foram estabelecidas prescrições adequadas para os procedimentos da aquisição, registro e apresentação dos dados;
São realizados regularmente procedimentos de reavaliação e manutenção dos instrumentos.

## Slide 19: DIFIS/DNPM
QUAIS OS PRINCÍPIOS QUE CARACTERIZAM UMA BARRAGEM BEM CONTROLADA?

## Slide 20: DIFIS/DNPM
A análise dos dados da instrumentação é feita concomitantemente com a execução das leituras;
O processamento dos dados é realizado por uma equipe técnica treinada e especializada;
Os dados obtidos são continuamente correlacionados com os parâmetros adotados em projeto;
Valores limites são disponíveis para detecção imediata de eventuais anomalias/desvios dos valores admissíveis;
Inspeções de campo são feitas periodicamente e são interpretadas como atividades indissociáveis e complementares às análises dos dados da instrumentação.

## Slide 21: DIFIS/DNPM
MONITORAMENTO POR INSTRUMENTAÇÃO
· Quais são os objetivos da instrumentação?
· O que deve ser medido?
· Como o monitoramento pode ser realizado?

## Slide 22: DIFIS/DNPM
OBJETIVOS BÁSICOS DA INSTRUMENTAÇÃO NA FASE CONSTRUTIVA
Obtenção de parâmetros geotécnicos mais realistas e representativos das condições in situ;
Aferição de soluções técnicas menos conservadoras adotadas na fase de projeto, que resultaram em economia significativa para a obra;
Previsão de possíveis zonas de risco durante a fase de construção;
Avaliação de eventos não previstos ou detecção de eventuais anomalias durante a construção;
Possibilidade de revisões ou reavaliações das premissas de projeto ou das metodologias construtivas então adotadas.

## Slide 23: DIFIS/DNPM
OBJETIVOS BÁSICOS DA INSTRUMENTAÇÃO NA FASE OPERACIONAL
Verificação do desempenho geral da estrutura em conformidade ou não com as especificações de projeto;
Caracterização do comportamento dos rejeitos, estéreis e materiais dos aterros compactados e das fundações ao longo do tempo, monitorando a evolução das tensões, deslocamentos, vazões e pressões;
Previsão de possíveis zonas de risco durante o período de operação;
Avaliação de eventos não previstos ou detecção de eventuais anomalias pós-construção;
Reavaliação das condições de segurança da estrutura e/ou alterações ou extrapolações do projeto original.

## Slide 24: DIFIS/DNPM
OBJETIVOS BÁSICOS DA INSTRUMENTAÇÃO NA FASE DE ABANDONO
Garantia da estabilidade do empreendimento após desativação;
Subsídios para obras de reintegração da estrutura com o meio ambiente local;
Avaliação de eventos não previstos ou detecção de eventuais anomalias pós-operação.

## Slide 25: DIFIS/DNPM
O QUE DEVE SER MEDIDO?
Vazões
Posições do NA do terreno
Quantidade de sólidos carreados
Deslocamentos verticais
Deslocamentos horizontais
Tensões totais
Pressões

## Slide 26: DIFIS/DNPM
III - DESTAQUES DA NRM - 19
DISPOSIÇÃO DE ESTÉRIL, REJEITOS E PRODUTOS

## Slide 27: DIFIS/DNPM
Apresentação do Projeto ao DNPM
¨ A disposição de rejeitos deve ser prevista no Plano de Lavra – PL.

## Slide 28: DIFIS/DNPM
Planejamento e RT
¨ Os projetos devem ser planejados e implementados por profissional legalmente habilitado.
¨ A construção de barramento para acumulação de rejeitos líquidos deve ser precedida de projeto técnico.

## Slide 29: DIFIS/DNPM
 Deve constar no projeto técnico estudo que caracterize aspectos sobre:
a) localização do barramento contemplando: a bacia hidrográfica, a geologia, topografia, etc., suas implicações sociais e análise econômica;
b) geotecnia, hidrologia e hidrogeologia;
c) impermeabilização da base, quando couber;
d) caracterização do material a ser retido no barramento e da sua construção;

## Slide 30: DIFIS/DNPM
e) descrição do barramento e dimensionamento das obras;
f) avaliação dos impactos ambientais e medidas mitigadoras;
g) monitoramento do barramento e efluentes;
h) medidas de abandono do barramento e uso futuro e
i) cronograma físico e financeiro.

## Slide 31: DIFIS/DNPM
Exigências na Fase de Construção
Devem ser construídos com dispositivos de drenagem interna de forma que não permitam a saturação do maciço.
Em caso de colapso dessas estruturas, os fatores de segurança devem ser suficientes para que se possa intervir e corrigir o problema.
Durante o alteamento deve ser feito o monitoramento da estabilidade do maciço e dos impactos ao meio ambiente.

## Slide 32: DIFIS/DNPM
Situação de grave e iminente risco
¨ Em situações de risco grave e iminente de ruptura de barragens e taludes, as áreas de risco devem ser evacuadas, isoladas e a evolução do processo monitorada e todo o pessoal potencialmente afetado deve ser informado imediatamente.
¨ Deve ser elaborado plano de contingência para fazer face a essa possibilidade.

## Slide 33: DIFIS/DNPM
Exigências de Supervisão e Monitoramento do Barramento
¨ Supervisão de profissional habilitado;
Monitoramento da percolação de água, da movimentação e estabilidade do maciço, e do comprometimento do lençol freático;
¨ Controle periódico do barramento e suas instalações;
¨ Monitoramento constante, de forma que permita prever o nível de qualidade dos efluentes e as situações de riscos.

## Slide 34: DIFIS/DNPM
Exigências para a Modificações no Projeto
 Não devem ser promovidas modificações dos locais e nas metodologias de disposição sem prévia comunicação, devidamente documentada, ao DNPM.

## Slide 35: DIFIS/DNPM
Exigências para a Disposição dos Rejeitos
Adotar medidas para evitar o arraste de sólidos para o interior de rios, lagos ou outros cursos de água;
Próximo às áreas urbanas devem ser atendidos os critérios estabelecidos pela legislação vigente e garantida a mitigação dos impactos ambientais;
Em áreas de disposição de rejeitos tóxicos ou perigosos, mesmo depois de recuperadas, ficam proibidas edificações de qualquer natureza sem prévia e expressa autorização da autoridade competente;

## Slide 36: DIFIS/DNPM
Para a disposição de rejeitos sobre drenagens, cursos d’água e nascentes, deve ser realizado estudo técnico que avalie o impacto sobre os recursos hídricos;
Quando localizada em áreas a montante de captação de água, sua construção deve garantir a preservação da citada captação;
Deve estar dentro dos limites autorizados do empreendimento e;
Devem ser tomadas medidas técnicas e de segurança que permitam prever situações de risco.

## Slide 37: DIFIS/DNPM
IV - PARA REFLEXÃO
REPERCUSSÃO NA MÍDIA DE UM ACIDENTE GRAVE COM BARRAGEM

## Slide 38: DIFIS/DNPM
Manchetes :
Falta ação das autoridades para evitar novos desastres
Denúncias de outros acidentes
Atrás dos mortos
Fiscalização é deficiente
Risco de deslizamento
Barragens de minério são um perigo desconhecido
Morador lembra de outro acidente
Sem fiscalização, geólogo prevê novas catástrofes
Bombeiros só encontram destroços
Mineradora paralisada
Mineração interditada por desastre ecológico

## Slide 39: DIFIS/DNPM
Outras Manchetes:
Irregularidade era conhecida a meses
O triste horizonte
Mineradoras ignoram normas de segurança
Conselho cobra projeto executivo
Inspeção precária estimula atividades
Diminui a esperança de encontrar corpos
CPI investiga mineradoras
Moradores pretendem acionar justiça
Falha humana é causa de acidente
Ministério Público inicia apuração da tragédia
Minerações desativadas viram terra de ninguém
Só manutenção garantem segurança de barragens