## Slide 2
CEARÁ – UM ESTADO DO SEMI-ÁRIDO
A região semi-árida é caracterizada pela existência, quase permanente, de um déficit hídrico natural em que a precipitação pluviométrica é inferior à evaporação

## Slide 3
MAPA GEOLÓGICO DO ESTADO DO CEARÁ
O Estado do Ceará possui as seguintes características físicas e ambientais:
  Está praticamente todo inserido em uma região semi-árida
  Possui 80% de seu território sobre rocha cristalina, com camada de solo raso e poucos recursos hídricos subterrâneos
  Todos os seus rios são intermitentes
  Tem um regime de chuvas irregular, com média anual de precipitações de 700 mm e evaporação superior a 2.000 mm

## Slide 5
GRAFICO DE CONCENTRAÇÃO DE CHUVAS

## Slide 6
MAPA DE PRECIPITAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ
Os dados pluviométricos caracterizam a irregularidade espacial da chuva no Estado.
A maior incidência, privilegia as regiões serranas, costeira e do Cariri enquanto a escassez torna outras áreas mais vulneráveis ao processos de desertificação.

## Slide 7
15.000 km² da superfície total do território cearense estão associados a processos de degradação;
Solos susceptíveis à erosão constituído por rochas cristalinas;
Alta Densidade Demográfica.
ÁREAS SUSCEPTÍVEIS AOS PROCESSOS DE DESERTIFICAÇÃO

## Slide 8
Até 1986, não havia no âmbito estadual, um arcabouço institucional próprio de recursos hídricos, nem uma atuação direcionada de forma planejada e estruturada.
A criação em 1987 da Secretaria dos Recursos Hídricos, transformou-se em um marco decisivo da atuação do Estado na problemática, elaborando entre 1988 e 1991, o plano estadual de recursos hídricos, promulgado através de Lei em 1992.

## Slide 9: SISTEMA ESTADUAL DOS RECURSOS HÍDRICOS
Histórico:
1987 - CRIAÇÃO DA SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS
1988 - 1991 - ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE RH
1992 - SANÇÃO DA LEI DE POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS
1993 - CRIAÇÃO DA COMPANHIA DE GESTÃO DOS RH
1994 - INÍCIO DO PROCESSO DE GESTÃO
1995 - INÍCIO DAS ATIVIDADES DE OUTORGA E LICENCIAMENTO
1997 - INÍCIO DA COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA BRUTA
2004 - INÍCIO DO CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA BRUTA

## Slide 10
MISSÃO
Promover a oferta, a gestão e a preservação dos recursos hídricos de forma integrada, participativa e descentralizada, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do Estado do Ceará.

## Slide 11
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Dotar o Estado do Ceará de infra-estrutura hídrica adequada e da gestão destes recursos na busca de um desenvolvimento sustentado, através do estabelecimento de bases consistentes de convivência com a escassez de água de uma região semi-árida;
Atuar na estrutura governamental, como atividade-meio para atender às necessidades básicas das áreas de infra-estrutura (saneamento), agricultura (irrigação), desenvolvimento econômico (indústrias) e meio ambiente (regulação);
Promover o gerenciamento das águas de forma integrada, descentralizada e participativa através dos comitês de bacias, com a parceria de instituições federais, estaduais e municipais e representantes da sociedade civil organizada e dos usuários de água.

## Slide 12
ORGANOGRAMA DO SISTEMA

## Slide 13
INSTRUMENTOS LEGAIS
OUTORGA DO DIREITO DE USO DA ÁGUA
LICENCIAMENTO DAS OBRAS DE OFERTA HÍDRICA
COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA BRUTA
PRINCIPAIS AÇÕES
PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE RECURSOS HÍDRICOS
O APOIO À ORGANIZAÇÃO DOS USUÁRIOS
OS PLANOS DE GERENCIAMENTO DAS ÁGUAS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS
O MONITORAMENTO DOS SISTEMAS HÍDRICOS
A AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA
INSTRUMENTOS E PRINCIPAIS AÇÕES DA POLÍTICA ESTADUAL DOS RECURSOS HÍDRICOS

## Slide 14
POLÍTICA ESTADUAL DOS
RECURSOS HÍDRICOS
Aumento da garantia da oferta hídrica para o abastecimento humano e para o desenvolvimento econômico (indústria, turismo, lazer, irrigação e aquicultura)
Introdução de nova cultura no trato da água subterrânea através de estudos e monitoramento dos principais aqüíferos

## Slide 15
Gestão integrada, descentralizada e
participativa dos recursos hídricos
Alto Jaguaribe
Médio Jaguaribe
Baixo Jaguaribe
Banabuiú
Salgado
Coreaú
Acaraú
Litoral
Curu
Metropolitana
Parnaíba
POLÍTICA ESTADUAL DOS RECURSOS HÍDRICOS
COMPOSIÇÃO:
Representantes dos usuários - 30%
Sociedade Civil Organizada - 30%
Poder Público Municipal - 20%
Poder Público Estadual e Federal - 20%

## Slide 16
125 açudes gerenciados em convênio com o DNOCS
Volume total de 17,5 bilhões de m3 de água gerenciados que representam 90% da capacidade de acumulação do Estado do Ceará
Perenização de 81 rios com um total de 2.582 km
Operação de 150 km de canais e 50 km de adutoras
Sustentabilidade Operacional dos Sistemas Hídricos
POLÍTICA ESTADUAL DOS
RECURSOS HÍDRICOS

## Slide 17
OBRAS ESTRUTURANTES DA SRH

## Slide 18: OBJETIVOS
1 – Reforçar o abastecimento de água da Região Metropolitana de Fortaleza, possibilitando a plena satisfação de suas necessidades para um horizonte de 30 anos. 2 – Garantir as demandas de industrialização associadas ao Complexo Industrial- Portuário do Pecém. 3 – Permitir o incremento do turismo, acentuadamente incentivado por políticas Governamentais através do Programa PRODETUR. 4 – Possibilitar o desenvolvimento hidroagrícola nas áreas de tabuleiro da bacia do Rio Jaguaribe, a complementação hídrica para o Projeto Tabuleiro de Russas (10.500 ha) e a irrigação intensiva de cerca de 9.500 ha potenciais.
EIXO DE INTEGRAÇÃO

## Slide 19
Açude Castanhão até o Açude Curral Velho (Morada Nova) EXTENSÃO 54 Km VALOR DA OBRA R$142.484.500,29 FONTES BIRD 40% ESTADO 27% BNDES 33%
1ºTRECHO CONCLUIDO EM DEZEMBRO DE 2004

## Slide 22
VISTA DO CANAL COM SEU REVESTIMENTO CONCLUÍDO

## Slide 23
TRECHO DE SIFÃO EM CONSTRUÇÃO

## Slide 24
SÍNTESE DOS TRECHOS A SEREM IMPLANTADOS

## Slide 25
O PROÁGUA/Semi-árido é um Projeto de Gestão de Recursos Hídricos do Governo Federal, financiado pelo Banco Mundial.
Os recursos estão sendo aplicados na construção de adutoras, recuperação de sifões do Canal do Trabalhador e na construção do Açude Arneiroz.
    BIRD: 60%
    UNIÃO: 20%
    ESTADO: 20%
OBRAS ESTRUTURANTES

## Slide 26
  Buscar alternativas no que concerne aos aspectos biofísico, social e econômico que promovam a melhor gestão do solo, da água e da vegetação das Microbacias Hidrográficas;
  Apoiar o trabalho das comunidades rurais nas áreas à montante das macrobacias não beneficiadas pela perenização dos rios;
  Contribuir com a diminuição do assoreamento dos cursos d’água e reservatórios.
Programa de Desenvolvimento Hidro-Ambiental
das Microbacias Hidrográficas do Estado

## Slide 27
Barragem Sucessiva - Comatação e surgimento da vegetação espontânea
Cordões de Pedra em Nível e Plantio em Cobertura Morta (MULCH)

## Slide 28
Cisternas de placa pré-moldadas para abastecimento humano
Construção de Barragem Subterrânea para obtenção de água
para usos múltiplos e cultivos irrigados

## Slide 29
Resultados
  Redução no volume de sedimentos ocasionados pela erosão hídrica, evitando o assoreamento dos rios, açudes e riachos e gerando uma conseqüente melhoria da qualidade da água;
  Mudança cultural significativa no comportamento do homem com relação a natureza e ao sistema de produção;
  Aumento da capacidade de resistência à seca;
  Elevação da renda média das famílias rurais.
  Fortalecimento do capital social das microbacias hidrográficas.

## Slide 30
NOVAS TECNOLOGIAS PARA O USO EFICIENTE DOS RECURSOS HÍDRICOS
Procurando avançar na melhoria da gestão de seus recursos hídricos, o Estado do Ceará tem desenvolvido novos programas visando fornecer aos agentes executores, os instrumentos indispensáveis de ciência e tecnologia para o uso cada vez mais racional da água, destacando-se:
1.PROGRAMA DE DESSALINIZAÇÃO DE POÇOS
Sistema integrado de poço, bombeamento, dessalinizador e chafariz para abastecimento d’água de pequenas comunidades com até 50 famílias, da população difusa do Interior não atendida pelo sistema convencional de açudes, canais e adutoras .
277 unidades instaladas no Interior do Estado
49 chafarizes eletrônicos mantidos pela comunidade
60 municípios atendidos e 42.000 pessoas beneficiadas

## Slide 31
NOVAS TECNOLOGIAS PARA O USO EFICIENTE DOS RECURSOS HÍDRICOS
  2. USINA PILOTO DE DESSALINIZAÇÃO DE ÁGUA DO MAR
  Necessidade de absorção do processo tecnológico como forma de aculturamento dessa alternativa de exploração.
  Em elaboração Termo de Referência para contratação de Projeto de Viabilidade Técnica/Econômica/Financeira para construção de Unidade Piloto na Área Industrial do Porto do Pecém.
  Vazão : 50 l/s
  População beneficiada : 24.000 habitantes

## Slide 32
NOVAS TECNOLOGIAS PARA O USO EFICIENTE DOS RECURSOS HÍDRICOS
  3. PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
  Licitação em fase de julgamento para contratação dos serviços de elaboração do Plano, que fornecerá os instrumentos para os seguintes objetivos:
  Elaboração de cadastro dos sistemas hídricos estaduais
  Planejamento das intervenções físicas necessárias para a manutenção dos sistemas
  Manualização dos processos de operação e manutenção

## Slide 33
NOVAS TECNOLOGIAS PARA O USO EFICIENTE DOS RECURSOS HÍDRICOS
  4. CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL AUTOMATIZADO
  O Centro de Controle na Sede da COGERH receberá informações on line das vazões, pressões, níveis e dados operacionais das elevatórias e demais equipamentos para seu monitoramento inclusive com acionamento remoto dos equipamentos de controle de fluxo, além de supervisão através de imagens, dados e voz.
  Em fase de contratação os sistemas:
  Termoelétricas do Pecém
  Aquíferos subterrâneos do Cariri e RMF
  Canal da Integração e Açude Castanhão

## Slide 34
NOVAS TECNOLOGIAS PARA O USO EFICIENTE DOS RECURSOS HÍDRICOS
  5. REÚSO DE ÁGUA RESIDUÁRIAS
  Programa piloto desenvolvido pela Cia de Água e Esgoto para reutilização do efluente final de estações de tratamento .
  Processos em desenvolvimento:
  - Distrito Industrial de Maracanaú (efluentes industrial e residencial tratados e fornecidos como água bruta às industrias)
  - Sistema de Aquiraz (a implantação do Aquiraz Resort demandará um considerável consumo de água para manutenção de campos de golfe, viabilizando um projeto de reuso de efluentes tratados)

## Slide 35
6. PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS
Está sendo iniciada a realização de um inventário do potencial de geração das barragens do Estado, levando em consideração a liberação de água dos mananciais negociada pelos comitês de bacias, além de um estudo hidrológico da série histórica de alocação de cada sistema.
O balanço hídrico foi iniciado nos Açudes Jaburu, Aracoiaba, Orós, Banabuiú, Castanhão e Canal da Integração, para estudo de viabilidade técnica, econômica e financeira de implantação de Pequenas Centrais Hidrelétricas
NOVAS TECNOLOGIAS PARA O USO EFICIENTE DOS RECURSOS HÍDRICOS

## Slide 36
  7. PLATAFORMAS DE COLETA DE DADOS
  Ampliar o conhecimento sobre as condições ambientais, melhorando os resultados das ações de planejamento e gerenciamento dos RH, através da coleta automatizada e em tempo real de dados sobre precipitação, temperatura e umidade relativa do ar, velocidade e direção do vento, radiação solar global, pressão atmosférica, temperatura, umidade e fluxo de calor no solo e nível de reservatórios.
  Das 70 unidades previstas, 30 já foram instaladas e 13 estão em fase de montagem.
  Das 30 unidades instaladas, 7 já estão em operação com transmissão de dados.
NOVAS TECNOLOGIAS PARA O USO EFICIENTE DOS RECURSOS HÍDRICOS