## Slide 1
IGAM
INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS
S I S T E M A E S T A D U A L D E M E I O A M B I E N T E

## Slide 2
CTPOAR
Gestão de recursos hídricos
no Estado de Minas Gerais
Brasília, Julho de 2005

## Slide 3
Legislação Estadual Básica
Lei Estadual nº 13.199/99;
Decreto Estadual nº 41.578/01;
Lei Estadual nº 13.771/00;
Deliberações Normativas do CERH;
Portarias Administrativas do IGAM.

## Slide 4
Portaria IGAM nº 010/98: define os critérios de outorga;
Portaria IGAM nº 001/00: publicidade dos processos de outorga;
Deliberação Normativa CERH nº 03/01: custos de análise, publicação e vistoria;
Deliberação Normativa CERH nº 07/02: classifica os empreendimentos quanto ao porte;
Deliberação Normativa CERH nº 09/04: define critérios para usos insignificantes.
Legislação em Minas Gerais

## Slide 5
Critérios de outorga
Vazão máxima outorgável para captação direta no curso de água igual a 30% da Q7,10;
Manutenção de vazão residual mínima igual a 70% da Q7,10;
Quando houver regularização, vazão maior pode ser retirada desde que garantido o fluxo residual mínimo de 70% da Q7,10.
Portaria Administrativa IGAM nº 010/98

## Slide 6
Modalidades de outorga
CONCESSÃO - usos desenvolvidos por pessoa física ou jurídica de direito público, quando se destinarem a finalidade de utilidade pública (prazo máximo de 20 anos).
AUTORIZAÇÃO - usos desenvolvidos por pessoa física ou jurídica de direito privado e quando não se destinarem a finalidade de utilidade pública (prazo máximo de 5 anos).
CADASTRO - Usos insignificantes: definidos pela DN CERH 09/04.

## Slide 7
DN CERH-MG 09/2004 – Usos insignificantes
UPGRH – SF6, SF7, SF8, SF9, SF10, JQ1, JQ2, JQ3, PA1, MU1, Rio Jucuruçu e Rio Itanhém
Captações e derivações
Acumulações com volume máximo
0,5 L/s
3.000 m3
Demais UPGRH´s
Captações e derivações
Acumulações com volume máximo
Captações subterrâneas: poços manuais, surgências e cisternas, com volume menor ou igual a
1,0 L/s
5.000 m3
10 m3 por dia

## Slide 8
Usos que independem de outorga

## Slide 9
FCEI
1- IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
2- IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
3- USO DE RECURSO HÍDRICO - IGAM
4- EXPLORAÇÃO FLORESTAL - IEF
5- LICENCIAMENTO AMBIENTAL - FEAM

## Slide 10
3- USO DE RECURSO HÍDRICO - IGAM

## Slide 11
Custos
Tipos de Intervenção | Custo de Análise (R$) | Custo de Publicação (R$) | Custo Total (R$)
1 - Subterrânea |  |  | 
1.1 - Autorização para perfuração de poço tubular | 60,83 | - | 60,83
1.2 - Poço tubular e manual | 365,60 | 210,00 | 575,60
2 - Superficial |  |  | 
2.1 - Captação direta | 365,60 | 210,00 | 575,60
2.2 - Açude/Barramento sem regularização | 548,37 | 210,00 | 758,37
2.3 - Barramento com regularização com área de espelho d’água até 5,0 ha | 1.096,76 | 210,00 | 1.306,76
2.4 - Barramento com regularização com área de espelho d’água acima de 5,0 ha | 2.010,74 | 210,00 | 2.220,74

## Slide 12
Informações técnicas principais
Coordenadas do ponto do uso do recurso hídrico obtidas por GPS (preferencialmente);
Justificativa da vazão solicitada em função do uso (descrição do sistema de recirculação de água, condições de reservação, etc.)
Características da estrutura de captação ou estrutura referente ao uso;
Características do empreendimento.
Orientações / procedimentos para elaboração de processo de outorga

## Slide 13
Captação direta em corpo de água
Determinação da área de drenagem e da vazão Q7,10 no ponto de captação;
Avaliação da disponibilidade hídrica considerando a vazão máxima outorgável (30% da Q7,10) e os usuários a montante e a jusante do ponto de captação quando for o caso.
Orientações / procedimentos para elaboração de processo de outorga

## Slide 14
Captação em barramento com regularização de vazão
Área inundada e volume de acumulação do reservatório;
Simulação hidrológica de operação diária do reservatório para um período crítico de pelo menos 1 (um) ano, obtido a partir de uma série de dados de pelo menos 10 (dez) anos, considerando os usuários de água a montante e a jusante do mesmo quando for o caso;
Apresentar o dimensionamento hidráulico da descarga de fundo considerando a vazão mínima residual, informando a lâmina de água mínima a ser mantida no reservatório para garantia dessa vazão;
Apresentar o dimensionamento hidráulico do vertedouro de emergência considerando a cheia máxima de projeto.
Orientações / procedimentos para elaboração de processo de outorga

## Slide 15
Desvio parcial ou total do curso d’água
Informações referentes ao curso de água no trecho da intervenção e ao canal de desvio, características físicas e geométricas dos mesmos;
Estudo hidrológico utilizado para a definição das vazões transportadas no canal de desvio, com seus respectivos períodos de recorrência;
Dimensionamento hidráulico do canal de desvio para a vazão de projeto;
Os critérios utilizados para a definição do revestimento das seções do desvio, levando em consideração aspectos hidráulicos, tecnológicos, operacionais, ambientais e sociais.
Orientações / procedimentos para elaboração de processo de outorga

## Slide 16
Canalização
Informações referentes ao curso de água no trecho da intervenção e à canalização, características físicas e geométricas dos mesmos;
Estudo hidrológico utilizado para a definição das vazões de projeto, com seus respectivos períodos de recorrência;
Estudo hidráulico mostrando o perfil da linha d’água para a vazão de projeto no trecho da canalização, com e sem a intervenção, considerando o efeito da própria canalização e de obstáculos como curvas, pontes, bueiros etc, a montante e a jusante do trecho em questão;
Critérios utilizados para a definição do revestimento da canalização, levando em consideração aspectos hidráulicos, tecnológicos, operacionais, ambientais e sociais.
Orientações / procedimentos para elaboração de processo de outorga

## Slide 17
Dragagem
Informações referentes ao curso de água no trecho da intervenção, incluindo as características físicas e geométricas do mesmo;
Quando houver alteração da seção original do leito do curso de água, apresentar o perfil longitudinal e as características das principais seções transversais do trecho em questão, antes e após a realização da intervenção, e o estudo hidráulico considerando os possíveis efeitos causados a jusante e a montante da intervenção;
Informar o tipo de material retirado, o volume e a sua destinação final, bem como o período de duração da intervenção;
Informar os tipos de equipamentos e processos utilizados na execução do serviço.
Orientações / procedimentos para elaboração de processo de outorga

## Slide 18
Perfuração de poço tubular
(licença de perfuração)
Confirmação do ponto de locação do poço;
Informação sobre a existência de poços, nascentes, cursos d’água e fontes potenciais de poluição, existentes num raio de 500m do ponto de locação;
Informações sobre a locação do poço em áreas de proteção permanente (veredas, nascentes, unidades de conservação etc).
Orientações / procedimentos para elaboração de processo de outorga

## Slide 19
Captação de água subterrânea
Identificação da empresa perfuradora;
Identificação da empresa responsável pelo teste de bombeamento;
Características do poço tubular;
Características do conjunto moto-bomba instalado;
Resultados finais do teste de bombeamento;
Perfis: construtivo (pré-filtro, revestimento, filtros e cimentação sanitária), geológico (litologia, sistemas aquíferos).
Orientações / procedimentos para elaboração de processo de outorga

## Slide 20
Rebaixamento de Lençol
Modelo hidrogeológico conceitual da área de influência da mina;
Modelo numérico de fluxo subterrâneo, quando for o caso;
Plano de monitoramento hidrológico e hidrogeológico da área de influência da mina (critérios de seleção de pontos, instrumentos de medição, metodologia de tratamento de dados, etc);
Projeto detalhado de rebaixamento de nível de água (estruturas de captação, níveis de água e vazões projetados ao longo do tempo);
Descrição detalhada das estruturas de captação da água subterrânea que compõem o sistema de rebaixamento (poços tubulares, drenos, bombas, etc).
Orientações / procedimentos para elaboração de processo de outorga

## Slide 21
Outros usos
Travessia rodo-ferroviária;
Surgência;
Poço manual;
Lançamento de efluentes;
Aproveitamento hidrelétrico;
Processo único de outorga.
Orientações / procedimentos para elaboração de processo de outorga

## Slide 22
Aplicativo “Análise de Processo de Outorga”

## Slide 23
Contatos IGAM
Site
www.igam.mg.gov.br
E-mail
marilia.melo@igam.mg.gov.br
Telefones
Geral: (31) 3337-3355
DvRC: ramal 161 / 175